地層下陷介紹                                    （必讀）

- 前言

臺灣發生地層下陷之區域大多分布於西南沿海地區，除主要肇因於不當之土地利用外，尤以水資源的使用無法有效管制所致。地下水因為開發容易，取用方便，且供水品質穩定，處理費用低廉，因此常被大量的抽取開發引用。但過度開發的結果，易導致地層下陷，而使得排水不良、海水倒灌、海水入侵、地下水鹽化等問題相繼出現，危害居民及農、漁業環境。

每當看到地層下陷區，加高地基的新宅，沉沒的廢棄老屋，浸在水中的先人墓地及家園淹水的淒涼景象，我們不禁衷心的希望，藉由全民的共同認知與努力，一起挽救台灣日漸消失的地平線。

二、造成地層下陷的原因很多，大致可分為下列幾種：

| 地層下陷原因 | 說 明 |
| --- | --- |
| 地下水超量使用 | 地下水位下降，造成土壤中水分流失，土壤壓密致使承載力減小，導致地盤沉陷 |
| 地面構造物興建 新生填土 | 地層荷重增加，發生壓密作用，造成沉陷 |
| 深基礎開挖、採礦 | 支撐強度不足，地盤移動，產生地面陷落 |
| 其它原因 | 如地震、地殼變動、火山爆發 |

台灣近年來由於經濟蓬勃發展，導致用水需求量急增，在地面水水源供應不足，而地下水使用成本低廉、水質水量穩定的情況下，民眾紛紛大量開鑿水井抽取地下水使用。台灣發生地層下陷的區域多分布於西南沿海地區，這些地區因位於灌溉尾端加以土壤鹽化，復經農業用水(含魚塭養殖)、工業用水及生活用水等長期超量抽取地下水，致使部分區域發生地層持續下陷的現象。

- 台灣地層下陷主要地區

目前為止台灣發生地層下陷之地區包括台北縣市、宜蘭縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南縣、高雄縣、屏東縣等地區，面積近九百平方公里。

圖1：台灣地區民國106年度止地層下陷檢測概況圖

台灣目前地層下陷情形經檢測結果，嚴重下陷區域包括彰化縣之大城鄉；雲林縣之麥寮鄉、台西鄉、土庫鎮、元長鄉、口湖鄉、四湖鄉、水林鄉；嘉義縣東石鄉、布袋鎮；台南縣學甲鎮；屏東縣東港鎮、林邊鄉、佳冬鄉、枋寮鄉等鄉鎮。

四、地層下陷對環境衝擊影響層面及說明如下：

| 影響層面 | 說 明 |
| --- | --- |
| 災害面 | 海水倒灌或海堤潰決 建築工程結構物與維生系統設施損害 |
| 水資源 | 海水入侵導致地下水鹽化 地下含水層輸水、儲水、供水功能衰退 |
| 土地面 | 部分積水土地形成濕地，減低土地利用彈性 海岸線逐漸退後造成國土流失嚴重後果 |
| 經濟面 | 政府編列地層下陷災害修復工程經費逐年提昇 |

五、嘉義地層下陷概況

經由民國80 年至106 年之量測資料比較分析，嘉義地區26 年來 總下陷量在60 公分以上之下陷區，涵蓋有東石鄉、布袋鎮、朴子市、 義竹鄉與六腳鄉等鄉鎮； 其中最主要的下陷中心為東石鄉與布袋鎮， 最大的累積下陷地區發生在東石鄉。

圖2：嘉義地區民國80至106年累積下陷量圖

比較【圖3.嘉義地區民國93年至101年累積下陷量圖】和【圖4：嘉義地區民國93年至106年累積下陷量圖】近幾年嘉義地區的地層下陷仍然持續發生且面積持續擴大中。

圖3：嘉義地區民國93年至101年累積下陷量圖

圖4：嘉義地區民國93年至106年累積下陷量圖

六、政府對地層下陷防治作為

1.積極開發替代水源，如湖山水庫、大度攔河堰、鳥嘴潭攔河堰等，以增供地面水源，減抽地下水

2.辦理「地下水保育管理計畫（98-103年度）」：加強規劃地下水補注，及賡續辦理地層下陷監測、地下水位觀測與地下水調查與管理等工作。

3.辦理低窪地區排水系統改善工程。

4.持續督促及協助加速辦理新增違法水井取締查處工作，填塞違法水井，同時對位於環境敏感地區之公有合法水井則納入優先填塞或遷移處置對象，以減少因超抽地下水造成地層下陷之情形持續惡化。

5.建立跨部會間各執行機關橫向訊息流通管道，請行政院同意提高「地層下陷防治推動委員會」至行政院層級，俾利以保育水土資源為目標，強化跨部會資源整合及防治工作成效，促進我國水土環境永續利用。

這幾年嘉義地區下陷量雖然已經明顯減緩，但是仍然持續發生中。身為住在其中的居民更應該去了解和關注家鄉地層下陷情況進而做好地層下陷的防治工作，保護自己的生活家園。想想看我們可以怎麼做呢？

| 高高在上的五營 | 泡在水中的祖先墳墓 |
| --- | --- |
| 道路比房子高許多 | 地基抬高的房子 |